## Slide 1: Решение целевой задачи на борту БПЛА на основе нейросетевого подхода
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Студент:
Гайдайчук Дмитрий Андреевич
Группа: М7О-103М-23
Научный руководитель:
к.т.н., Ляпин Никита Александрович
Москва, 2024 г.

## Slide 2: Цель отчета и задачи
Цель: Подвести итоги проделанной работы за последнее время по дипломному проекту.
Основные задачи:
Написание второй главы диплома.
Модификация базовой нейронной сети
Обучение моделей AlexNet и VGG-16.
Сравнение результатов работы всех моделей.

## Slide 3: Новая структура данных и методы их обработки
Данные:
6803 изображения трех классов дефектов: Dent, Fastener Damage, Rupture.
Реалистичные условия съемки (разное освещение, углы, фон).
Предобработка:
Нормализация (значения пикселей: 0–1).
Унификация размеров изображений: 640×640 пикселей.
Аугментация:
Повороты, масштабирование, отражения.
Изменение яркости и контрастности.

## Slide 4: Модификация базовой модели
Изменения:
Взвешенная функция потерь.
Расширенная аугментация данных.
Добавлены отчеты по классификации и визуализация матрицы ошибок.
Результаты:
Общая точность модели: 40%.
Класс "Dent": F1-score — 0.41.
Класс "Fastener Damage": F1-score — 0.43.

## Slide 5: Новые модели: AlexNet и VGG-16
AlexNet:
Глубокая архитектура, оптимизированная для выделения сложных признаков.
Точность: 50%, F1-score для "Dent" — 0.52.
VGG-16:
Более глубокая и сложная модель.
Точность: 55%, F1-score для "Rupture" — 0.60.

## Slide 6: Сравнительный анализ моделей
Модель | Класс | Precision | Recall | F1-score | Support
Базовая модель | Dent | 0.30 | 0.65 | 0.41 | 52
 | Fastener Damage | 0.55 | 0.35 | 0.43 | 213
 | Rupture | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 85
 | Общая точность | 0.40 |  |  | 
AlexNet | Dent | 0.40 | 0.75 | 0.52 | 52
 | Fastener Damage | 0.65 | 0.40 | 0.49 | 213
 | Rupture | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 85
 | Общая точность | 0.50 |  |  | 
VGG-16 | Dent | 0.50 | 0.80 | 0.62 | 52
 | Fastener Damage | 0.70 | 0.50 | 0.58 | 213
 | Rupture | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 85
 | Общая точность | 0.55 |  |  | 

## Slide 7: Улучшения базовой модели и их результаты
Ключевые улучшения:
Добавлена взвешенная функция потерь.
Расширена аугментация данных.
Визуализация результатов: матрица ошибок, отчёты по классификации.
Результаты:
Общая точность: 40%.
Существенное улучшение для класса "Dent" (F1-score: 0.41).
Частичное устранение ошибок для "Fastener Damage" и "Rupture".

## Slide 8
Выполнил:
Гайдайчук Д.А.
Спасибо за внимание!